ЗАВДАННЯ

ІІ-го етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання

(технічні види праці)

8 клас

Шифр --

| № п/п | Зміст завдання | Макс. кількість балів | Відпо-відь |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Які основні причини травмування під час механічної обробки металів? а) ненадійне закріплення заготовки; б) відсутність захисних пристроїв; в) наближення до частин, що обертаються | 1 |  |
| 2. | Закінчена частина технологічного процесу обробки однієї або кількох одночасно оброблюваних заготовок на одному робочому місці називається: а) технологічним переходом; б) технологічною операцією; в) єдиною системою технологічної підготовки виробництва. | 1 |  |
| 3. | Якому предмету відповідає задана фронтальна проекція? | 1 |  |
| 4. | До рознімних з’єднань належать деталі, які: а) можна розібрати, зруйнувавши елемент кріплення; б) не можна розібрати, не зруйнувавши деталей; в) можна розібрати, не руйнуючи деталей. | 1 |  |
| 5. | Визначити правильний перелік механізмів передач руху: а) пасова, зубчаста, рейкова; б) пасова, рейкова, ланцюгова; в) пасова, зубчаста, ланцюгова. | 1 |  |
| 6. | Яким способом ввімкнені електричні освітлювальні лампочки в квартирній освітлювальній мережі? а) послідовно; б) паралельно; в) змішано. | 1 |  |
| 7. | Від чого залежить кут загострення ріжучої кромки зубила? а) від твердості оброблюваного металу; б) від ширини зубила; в) від довжини зубила. | 1 |  |
| 8. | Назвіть частини свердлильного і фрезерного верстатів, які мають однакове призначення? а) станина, коробка швидкостей; б) коробка подач, стіл; в) двигун, шпиндель; г) супорт, рейковий механізм. | 1 |  |
| 9. | Головним об’єктом праці професій типу «людина-природа» є: а) технічний пристрій; г) умовні знаки, схеми; б) людина; д) скульптури, картини. в) рослини, тварини; | 1 |  |
| 10. | Від чого залежить якість сталі? а) вмісту вуглецю; б) температури плавлення; в) середовища охолодження; г) швидкості охолодження. | 1 |  |
| 11. | Яким є рух подачі в токарному верстаті з обробки деревини? а) обертальний рух заготівки; б) поступальний рух заготівки; в) поступальний рух різця (стамески). | 1 |  |
| 12. | Які бувають види обпилювання за чистотою обробки металу? а) чорнове і кінцеве; б) чорнове і чистове; в) попереднє і чистове. | 1 |  |
| 13. | Якою із зазначених нижче технологій виготовляють рейки? а) волочіння; б) пресування; в) прокатування; г) штампування. | 1 |  |
| 14. | Якому значенню має відповідати виліт lрізця токарно-гвинторізного верстата (по його відношенню до товщини державки Н) під час різання металу: а) l=0,5Н; б) l= 1,0Н; в) l= 1,5Н; г) l= 2,0Н; д)l= 2,5Н. | 1 |  |
| 15. | Яку назву має тонка листова жерсть, покрита з обох боків оловом? а) біла жерсть; б) кольорова жерсть; в) антикорозійна жерсть. | 1 |  |
| 16. | Метод створення нових об’єктів технологічної діяльності, за яким здійснюється перенесення персонажів, техніки і подій в інші умови, називається: а) методом фантазування; в) методом фокальних об’єктів; б) методом комбінування; г) методом ідеальності. | 1 |  |
| 17. | Визначити принципи художнього конструювання нових зразків виробів: а) поєднання корисності, зручності і краси; б) надійність; в) відповідність виробу оточуючому і конкретним умовам; г) довговічність; д) єдність форми і змісту. | 1 |  |
| 18. | Який показник якості проектованого виробу, що задовольняє потреби споживачів, визначає відповідність виробу своєму призначенню? а) функціональність; в) ергономічність; б) естетичність; г) економічність. | 1 |  |
| 19. | Визначити правильну послідовність етапів проектування виробу. а) виготовлення дослідного зразка; б) розробка технічного проекту; в) розробка робочого проекту; г) розробка технічного завдання; д) розробка ескізного проекту. | 1 |  |
| 20. | У кузню принесли п'ять ланцюгів, що мали різну кількість ланок, і замовили ковалеві скувати їх в один ланцюг. Коваль вирішив, що для з'єднання всіх п'яти ланцюгів ( один мав три ланки) йому тркба розкувати та знову скувати чотири ланки. Чи можливо виконати цю роботу, щоб розкувати і знову скувати меншу кількість ланцюгів і як це зробити? | 1 |  |

ЗАВДАННЯ

ІІ-го етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання

(технічні види праці)

9 клас

Шифр --

| № п/п | Зміст завдання | Макс. кількість балів | Відпо-відь |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Які основні причини травмування під час механічної обробки металів? а) ненадійне закріплення заготовки; б) відсутність захисних пристроїв; в) наближення до частин, що обертаються | 1 |  |
| 2. | Закінчена частина технологічного процесу обробки однієї або кількох одночасно оброблюваних заготовок на одному робочому місці називається: а) технологічним переходом; б) технологічною операцією; в) єдиною системою технологічної підготовки виробництва. | 1 |  |
| 3. | Якому предмету відповідає задана фронтальна проекція? | 1 |  |
| 4. | До рознімних з’єднань належать деталі, які: а) можна розібрати, зруйнувавши елемент кріплення; б)не можна розібрати, не зруйнувавши деталей; в)можна розібрати, не руйнуючи деталей. | 1 |  |
| 5. | Визначити правильний перелік механізмів передач руху: а)пасова, зубчаста, рейкова; б)пасова, рейкова, ланцюгова; в)пасова, зубчаста, ланцюгова. | 1 |  |
| 6. | Яким способом ввімкнені електричні освітлювальні лампочки в квартирній освітлювальній мережі? а)послідовно; б) паралельно; в) змішано. | 1 |  |
| 7. | Від чого залежить кут загострення ріжучої кромки зубила? а)від твердості оброблюваного металу; б)від ширини зубила; в)від довжини зубила. | 1 |  |
| 8. | Назвіть частини свердлильного і фрезерного верстатів, які мають однакове призначення? а) станина, коробка швидкостей; б) коробка подач, стіл; в) двигун, шпиндель; г)супорт, рейковий механізм. | 1 |  |
| 9. | Головним об’єктом праці професій типу «людина-природа» є: а) технічний пристрій; г) умовні знаки, схеми; б)людина; д) скульптури, картини. в)рослини, тварини; | 1 |  |
| 10. | Від чого залежить якість сталі? а) вмісту вуглецю; б)температури плавлення; в) середовища охолодження; г) швидкості охолодження. | 1 |  |
| 11. | Яким є рух подачі в токарному верстаті з обробки деревини? а) обертальний рух заготівки; б) поступальний рух заготівки; в) поступальний рух різця (стамески). | 1 |  |
| 12. | Які бувають види обпилювання за чистотою обробки металу? а) чорнове і кінцеве; б)чорнове і чистове; в)попереднє і чистове. | 1 |  |
| 13. | Якою із зазначених нижче технологій виготовляють рейки? а) волочіння; б) пресування; в) прокатування; г) штампування. | 1 |  |
| 14. | Якому значенню має відповідати виліт lрізця токарно-гвинторізного верстата (по його відношенню до товщини державки Н) під час різання металу: а) l=0,5Н; б) l= 1,0Н; в) l= 1,5Н; г) l= 2,0Н; д)l= 2,5Н. | 1 |  |
| 15. | Яку назву має тонка листова жерсть, покрита з обох боків оловом? а) біла жерсть; б) кольорова жерсть; в) антикорозійна жерсть. | 1 |  |
| 16. | Метод створення нових об’єктів технологічної діяльності, за яким здійснюється перенесення персонажів, техніки і подій в інші умови, називається: а) методом фантазування; в) методом фокальних об’єктів; б) методом комбінування; г) методом ідеальності. | 1 |  |
| 17. | Визначити принципи художнього конструювання нових зразків виробів: а) поєднання корисності, зручності і краси; б) надійність; в) відповідність виробу оточуючому і конкретним умовам; г) довговічність; д) єдність форми і змісту. | 1 |  |
| 18. | Який показник якості проектованого виробу, що задовольняє потреби споживачів, визначає відповідність виробу своєму призначенню? а) функціональність; в) ергономічність; б) естетичність; г) економічність. | 1 |  |
| 19. | Визначити правильну послідовність етапів проектування виробу. а) виготовлення дослідного зразка; б) розробка технічного проекту; в) розробка робочого проекту; г) розробка технічного завдання; д) розробка ескізного проекту. | 1 |  |
| 20. | У майстерні виникла потреба використати смуги з алюмінію 1.5 м і шириною 30 мм. Однак на складі були тільки циліндри діаметром 160 мм і довжиною 120 мм. Товщина стінок була достатньою. Чи можливо з таких циліндрів нарізати потрібні смуги і як це зробити? | 1 |  |

ЗАВДАННЯ

ІІ-го етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання

(технічні види праці)

10 клас

Шифр --

| № п/п | Зміст завдання | Максим. кількість балів | Відповідь |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Визначте перелік дій та послідовність надання першої медичної допомоги при дрібних пораненнях: - промити рану водою; - звернутися до лікувального закладу; - обробити рану 5% розчином йоду; - накласти стерильну пов’язку; - обробити рану перекисом водню. | 1 |  |
| 2. | Закінчена частина технологічного процесу обробки однієї або кількох одночасно оброблюваних заготовок на одному робочому місці називається: а) технологічним переходом; б) технологічною операцією; в) єдиною системою технологічної підготовки виробництва. | 1 |  |
| 3. | На якому рисунку зображено профільну проекцію моделі, що накреслена у двох проекціях? | 1 |  |

| 4. | Що називається складальною одиницею? а) частину виробу, з’єднану в умовах виробництва з двох і більше деталей; б) нероз’ємна частина виробу з однорідного матеріалу; в) складова частина виробу. | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Як слід змінити допуск деталі , щоб виготовлена деталь розміром 79,92мм була придатною? | 1 |  |
| 6. | З яких основних частин складається машина? а) двигун, механізм передачі або перетворення руху, робочий орган; б) двигун, робочий орган, корпус; в) робочий орган, механізм передачі або перетворення руху, корпус. | 1 |  |
| 7. | Накресліть схему встановлення зубчатих коліс z1=25; z2 =20; z3=80; z4=75, щоб передаточне відношення двоступінчастого редуктора становило u = 12. | 1 |  |
| 8. | Від якої неполадки захищає електричне коло плавкий запобіжник? а) короткого замикання; б) перенапруги; в) перевантаження. | 1 |  |
| 9. | Професії швачка, тесляр, слюсар, плиточник-облицювальник належать до класу: а) гностичних професій; б) перетворюючих професій; в) дослідницьких професій; г) гностично-перетворюючих; д) перетворюючо-дослідницьких. | 1 |  |
| 10. | Етапи проектно-технологічної діяльності : а) організаційно-підготовчий, конструкторський, технологічний, заключний; б) організаційний, проектний, технологічний; в) підготовчий, маркетинговий, обробний. | 1 |  |
| 11. | Норма виробітку – це: а) кількість деталей, яка повинна бути виготовлена за одиницю часу; б) час, який має бути затрачений на виготовлення одного виробу; в) кількість виробів, яку може виготовити фахівець за одиницю часу; г) кількість деталей, виготовлених протягом робочого дня; д) норма часу, затраченого на виготовлення певної кількості виробів. | 1 |  |
| 12. | Здатність матеріалу витримувати навантаження на стискання, розколювання, розтягування та згинання називається: а) твердістю; б) міцністю; в) пружністю; г) пластичністю. | 1 |  |
| 13. | У скільки разів точність вимірювання штангенциркулем ШЦ-1 вища точності вимірювання слюсарною лінійкою? | 1 |  |
| 14. | За якою ознакою напилки діляться за номерами 0, 1, 2, 3, 4, 5? а) за формою поперечного перерізу; б) за розмірами напилків; в) за кількістю насічок на 1см довжини напилка. | 1 |  |
| 15. | Яким є головний рух у токарному верстаті з обробки деревини? а) обертальний рух заготовки; б) поступальний рух заготовки; в) поступальний рух різця (стамески). | 1 |  |
| 16. | Якою із зазначених нижче технологій виготовляють рейки? а) волочіння; б) пресування; в) прокатування; г) штампування. | 1 |  |
| 17. | Чим зменшують тертя полотна ножівки о стінки металу, що розрізають? а) збільшення числа зубців і змащуванням мінеральним маслом; б) розведенням зубців і змащуванням мінеральним маслом; в) зміною форми зубців і змащуванням мінеральним маслом. | 1 |  |
| 18. | Яка величина заднього кута зуба напилка, якщо передній кут дорівнює 4 градуси, а кут заточування 64 градуси? а) 68 град.; г) 26 град.; б) 60 град.; д) 22 град. в) 30 град.; | 1 |  |
| 19. | Якому значенню має відповідати виліт l різця токарно-гвинторізного верстата (по його відношенню до товщини державки Н) під час різання металу: а) l=0,5Н; б) l= 1,0Н; в) l= 1,5Н; г) l= 2,0Н; д)l= 2,5Н. | 1 |  |
| 20. | Потрібно у листі м'якого заліза зробити квадратний отвір, використовуючи тільки круглий терпуг, діаметр якого більший за сторону квадрата. Як це зробити? |  |  |
| 20. | Потрібно у листі м'якого заліза зробити квадратний отвір, використовуючи тільки круглий терпуг, діаметр якого більший за сторону квадрата. Як це зробити? |  |  |
| 20. | Потрібно у листі м'якого заліза зробити квадратний отвір, використовуючи тільки круглий терпуг, діаметр якого більший за сторону квадрата. Як це зробити? |  |  |
| 20. | Потрібно у листі м'якого заліза зробити квадратний отвір, використовуючи тільки круглий терпуг, діаметр якого більший за сторону квадрата. Як це зробити? |  |  |
| 20. | Потрібно у листі м'якого заліза зробити квадратний отвір, використовуючи тільки круглий терпуг, діаметр якого більший за сторону квадрата. Як це зробити? |  |  |
| 20. | Потрібно у листі м'якого заліза зробити квадратний отвір, використовуючи тільки круглий терпуг, діаметр якого більший за сторону квадрата. Як це зробити? |  |  |
| 20. | Потрібно у листі м'якого заліза зробити квадратний отвір, використовуючи тільки круглий терпуг, діаметр якого більший за сторону квадрата. Як це зробити? |  |  |
| 20. | Потрібно у листі м'якого заліза зробити квадратний отвір, використовуючи тільки круглий терпуг, діаметр якого більший за сторону квадрата. Як це зробити? |  |  |
| 20. | Потрібно у листі м'якого заліза зробити квадратний отвір, використовуючи тільки круглий терпуг, діаметр якого більший за сторону квадрата. Як це зробити? |  |  |
| 20. | Потрібно у листі м'якого заліза зробити квадратний отвір, використовуючи тільки круглий терпуг, діаметр якого більший за сторону квадрата. Як це зробити? |  |  |

З ЗАВДАННЯ

ІІ-го етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання

(технічні види праці)

11 клас

Шифр --

| № п/п | Зміст завдання | Максим. кількість балів | Відповідь |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Визначте перелік дій та послідовність надання першої медичної допомоги при дрібних пораненнях: - промити рану водою; - звернутися до лікувального закладу; - обробити рану 5% розчином йоду; - накласти стерильну пов’язку; - обробити рану перекисом водню. | 1 |  |
| 2. | Закінчена частина технологічного процесу обробки однієї або кількох одночасно оброблюваних заготовок на одному робочому місці називається: а) технологічним переходом; б) технологічною операцією; в) єдиною системою технологічної підготовки виробництва. | 1 |  |
| 3. | На якому рисунку зображено профільну проекцію моделі, що накреслена у двох проекціях? | 1 |  |

| 4. | Що називається складальною одиницею? а) частину виробу, з’єднану в умовах виробництва з двох і більше деталей; б) нероз’ємна частина виробу з однорідного матеріалу; в) складова частина виробу. | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Як слід змінити допуск деталі , щоб виготовлена деталь розміром 79,92мм була придатною? | 1 |  |
| 6. | З яких основних частин складається машина? а) двигун, механізм передачі або перетворення руху, робочий орган; б) двигун, робочий орган, корпус; в) робочий орган, механізм передачі або перетворення руху, корпус. | 1 |  |
| 7. | Накресліть схему встановлення зубчатих коліс z1=25; z2 =20; z3=80; z4=75, щоб передаточне відношення двоступінчастого редуктора становило u = 12. | 1 |  |
| 8. | Від якої неполадки захищає електричне коло плавкий запобіжник? а)короткого замикання; б) перенапруги; в) перевантаження. | 1 |  |
| 9. | Професії швачка, тесляр, слюсар, плиточник-облицювальник належать до класу: а) гностичних професій; б) перетворюючих професій; в) дослідницьких професій; г) гностично-перетворюючих; д) перетворюючо-дослідницьких. | 1 |  |
| 10. | Етапи проектно-технологічної діяльності : а) організаційно-підготовчий, конструкторський, технологічний; заключний; б) організаційний, проектний, технологічний; в) підготовчий, маркетинговий, обробний. | 1 |  |
| 11. | Норма виробітку – це: а) кількість деталей, яка повинна бути виготовлена за одиницю часу; б) час, який має бути затрачений на виготовлення одного виробу; в) кількість виробів, яку може виготовити фахівець за одиницю часу; г) кількість деталей, виготовлених протягом робочого дня; д) норма часу, затраченого на виготовлення певної кількості виробів. | 1 |  |
| 12. | Здатність матеріалу витримувати навантаження на стискання, розколювання, розтягування та згинання називається: а) твердістю; б) міцністю; в) пружністю; г) пластичністю. | 1 |  |
| 13. | У скільки разів точність вимірювання штангенциркулем ШЦ-1 вища точності вимірювання слюсарною лінійкою? | 1 |  |
| 14. | За якою ознакою напилки діляться за номерами 0, 1, 2, 3, 4, 5? а) за формою поперечного перерізу; б) за розмірами напилків; в) за кількістю насічок на 1см довжини напилка. | 1 |  |
| 15. | Яким є головний рух у токарному верстаті з обробки деревини? а) обертальний рух заготовки; б) поступальний рух заготовки; в) поступальний рух різця (стамески). | 1 |  |
| 16. | Якою із зазначених нижче технологій виготовляють рейки? а) волочіння; б) пресування; в) прокатування; г) штампування. | 1 |  |
| 17. | Чим зменшують тертя полотна ножівки о стінки металу, що розрізають? а) збільшення числа зубців і змащуванням мінеральним маслом; б) розведенням зубців і змащуванням мінеральним маслом; в) зміною форми зубців і змащуванням мінеральним маслом. | 1 |  |
| 18. | Яка величина заднього кута зуба напилка, якщо передній кут дорівнює 4 градуси, а кут заточування 64 градуси? а) 68 град.; г) 26 град.; б) 60 град.; д)22 град. в) 30 град.; | 1 |  |
| 19. | Якому значенню має відповідати виліт l різця токарно-гвинторізного верстата (по його відношенню до товщини державки Н) під час різання металу: а) l=0,5Н; б) l= 1,0Н; в) l= 1,5Н; г) l= 2,0Н; д)l= 2,5Н. | 1 |  |
| 20. | Потрібно у листі м'якого заліза зробити круглий отвір, користуючись прямокутним терпугом, ширина якого більша за діаметр отвору. Треба придумати, які найпростіші слюсарні інструменти треба використати для цього і як це зробити? |  |  |

Звертаємо Вашу увагу на те, що

- кожне питання теоретичного туру оцінюється в 1 бал;

- комплексна робота оцінюється в 50 балів ( критерії дивіться  у методичних рекомендаціях 2017-2018 н.р.).

# Text boxes

а) у 2 рази;

б) у 5 разів;

в) у 10 разів;

г) у 25 разів.

а) у 2 рази;

б) у 5 разів;

в) у 10 разів;

г) у 25 разів.